浙江码尚科技股份有限公司新建项目

竣工环境保护验收监测报告

温钚泷检（2018）竣字第024号

温州市钚泷环境检测有限公司

2018年02月26日

声     明

1、本报告正文共贰拾肆页，附件共壹拾肆页，一式叁份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告封面和指定位置无监测报告专用章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期五年。

地址：瑞安市科技企业孵化器飞云新区江南标准厂房4号楼4层

邮编：32500

电话：0577-65012283

传真：0577-65012283

电子信箱：250097749@qq.com

项目名称：浙江码尚科技股份有限公司新建项目

竣工环境保护验收监测报告

委托单位：浙江码尚科技股份有限公司

承担单位：	温州市钚泷环境检测有限公司

单位负责人：陈义勇

项目负责人：林嫦嫦

报告编写人：谢小亮

审      核：陈义勇

签      发：施伟

参加人员：张仁培、郭寿阳、钟方彬、李炳南、丁剑殊、胡启豪、金一泉、卢文雅、翁章建。

温州市钚泷环境检测有限公司   （盖章）

目   录

前   言	1

第一章 概述	2

一、编制依据	2

二、监测目的	2

三、评价标准	2

四、环境影响报告表及批复主要意见	2

第二章 企业概况及污染分析	7

一、企业概况	7

二、生产工艺	7

三、污染源和污染物分析	9

第三章 环保治理设施情况	11

一、废气	11

二、废水	11

三、噪声	11

四、固废	11

第四章 验收监测结果及评价	12

一、监测内容	12

二、监测方法	12

三、实施情况	12

四、监测期间工况分析	13

五、监测结果与评价	13

第五章  环境管理检查情况	20

一、建设项目环境管理执行基本情况	20

二、“环评批复意见”落实情况	20

第六章  结论与建议	22

一、主要结论	22

二、建议	24

附件	24

前   言

浙江码尚科技股份有限公司是一家专业从事防伪标签和食品包装袋生产销售的企业。项目租用苍南县公共事业投资集团有限公司位于苍南县灵溪镇兴科路366号科技创新创业园A幢401、402号和B幢104号生产车间以及温州诺亚迪包装有限公司位于苍南县灵溪镇台北路507-571号3幢第4层生产车间作为生产用房，租赁总建筑面积3253.63m2，年产5亿枚防伪标签和150吨食品包装袋，项目总投资1000万元，其中环保投资78万元。项目于2018年01月委托杭州市环境保护有限公司编写《浙江码尚科技股份有限公司新建项目环境影响报告表》，苍南县环境保护局于2018年02月11日审批通过了浙江码尚科技股份有限公司《关于浙江码尚科技股份有限公司新建项目环境影响评价的审批意见》（批文号：苍环批[2018]016号）。目前企业各环保设施都已投入运行，基本符合项目竣工环境保护验收监测条件。

我司受浙江码尚科技股份有限公司委托，对其进行建设项目竣工环境保护验收监测。我司于2018年02月12日到现场勘察，在现场调查和收集资料的基础上，编写了验收监测方案。并于2018年02月22日、23日在保证生产正常、环保设施正常运行情况下，对该项目进行了现场监测，在此基础上编写了本验收监测报告。

概述

一、编制依据

1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年国务院第682号令）；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017) 4号）；

3、浙江省省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011年10月25日）；

4、浙江省环境保护厅环发[2009]89号文《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

5、苍南县环境保护局苍环批（2018）016号《关于浙江码尚科技股份有限公司新建项目环境影响评价的审批意见》（2018年02月11日）；

6、杭州市环境保护有限公司《浙江码尚科技股份有限公司新建项目环境影响报告表》（2018年01月）。

二、监测目的

1、通过实地调查和监测，考核该建设项目执行国家有关建设项目环境保护管理规章制度情况，评价项目排放的污染物是否达到国家排放标准的要求，是否对周围环境质量造成污染。核定国家总量控制指标的排放总量。

2、评价其环保设施的建设、运行情况和处理效率，核实环保措施的落实情况，提出存在问题和对策措施。

3、检验废水、废气排放口是否达到规范化要求。

三、评价标准

1、项目废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），详见表1；

2、工艺废气中的非甲烷总烃、甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，乙酸乙酯排放浓度参照执行《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质8h加权浓度，其排放速率标准按照GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中推荐的方法计算，详见表2；

3、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3。

表1  废水污染物排放标准值      单位：mg/L（除pH外）

| 污染物 | pH | 化学需氧量 | 氨氮 | 动植物油类 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放限值 | 6-9 | 500 | 35 | 100 | 400 | 8 | 20 |

表2  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级标准 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 25 | 35 |
| 甲苯 | 40 | 25 | 11.6 |
| 乙酸乙酯 | 200 | 25 | 1.20 |

表3  工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

四、环境影响报告表及批复主要意见

1、环境影响预测结论

（1）水环境影响

本项目所在区域污水已能纳管处理，因此本项目丝印网板清洗废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准接入排污管网；生活污水经厂区内已有的普通化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准接入排污管网，最终进入苍南县河滨污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。废水中主要污染物得到有效的削减，对水环境影响不大。

（2）大气环境影响

根据预测结果可知，本项目营运期产生的有机废气最大落地浓度符合相关的环境质量标准，因此，本项目营运期间产生的有机废气经各项污染治理措施处理后，预计对周边环境影响尚在可接受范围内。

本项目A幢402车间、B幢104车间和3幢4层车间彩印复合车间的卫生防护距离均为50m（以车间边界为起点）。根据现场踏勘并结合项目所在区域规划情况可知，项目周边最近敏感保护目标为北侧住宅区（规划居住用地），与本项目A幢402车间、B幢104车间和3幢4层车间彩印复合车间的最近距离分别为170m、110m和105m，因此本项目符合卫生防护距离要求，同时，卫生防护距离由卫生主管部门监督执行。

（3）声环境影响

在正常工况下，车间设备运行噪声经距离衰减及墙体阻隔后，到达厂界的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求（昼间65dB）；同时，本项目距离最近敏感保护目标（北侧住宅区）最近距离为65m，企业生产噪声到达敏感保护目标噪声贡献值较小，约为32.3dB。因此，在落实本环评的各项降噪措施后，本项目营运噪声对周边声环境质量和敏感点影响不大。

（4）固废影响

本项目职工生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运，边角料和残次品收集后外售综合利用，废抹布和废油墨渣委托有资质单位进行处理，废油墨、胶黏剂、稀释剂包装桶收集后由厂家上门回收，污泥收集后外运综合利用。只要企业严格落实本评价提出的各项固废处置措施，分类管理，搞好固废收集和分类存放，并做好综合利用，则产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对项目所在地周围的环境带来“二次污染”。

2、环境影响评价总结论

浙江码尚科技股份有限公司新建项目位于苍南县灵溪镇兴科路366号科技创新创业园A幢401、402号，B幢104号，台北路507-571号3幢4层，租用已有的生产车间组织生产，项目符合苍南县环境功能区划的要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则，项目投入营运后能维持本地区环境质量，符合功能区要求。项目营运期间会产生噪声、废水污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，不会对周围环境产生太大影响。因此，本环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

3、环境影响报告表批复主要意见

（1）原则同意环评单位选用的结论。要求建设单位逐项予以落实。

（2）项目位于苍南县灵溪镇兴科路366号科技创新创业园A幢401、402号和B幢104号，台北路507-571号3幢第4层，租赁总建筑面积3253.63m2，项目以不干胶、丝印油墨、纸张、PET薄膜、OPP薄膜、PE膜、OPP膜、聚氨酯粘合剂、稀释剂等为原辅料，通过涂布、带胶、数码打印、丝印、复合、彩印、烘干等工序年产5亿枚防伪标签和150吨食品包装袋的生产规模。具体生产工艺流程及规模详见环评文本。

（3）营运期主要污染防治措施：

a、丝印网板清洗废水及生活污水分别经处理达到纳管标准后接入污水管网，最终纳入城镇污水处理厂处理。

b、项目丝印、胶印、彩印复合及烘干等工序上方应安装集气罩，收集后的有机废气经废气处理设施处理达标后引至屋顶排放。挥发性有机物排放须执行《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的相应要求。

c、车间合理布局，加强设备维护，确保设备处于良好运行状态，采取降噪减震措施，使场界噪声排放符合排放标准。

d、各类固废应分类收集、分别管理。边角料等生产废料收集后外售综合利用，废原料桶、废抹布、废油墨渣等危险废物须委托有资质单位处置，污泥收集后外运综合处置，生活垃圾委托环卫部门定期清运。

企业概况及污染分析

一、企业概况

浙江码尚科技股份有限公司是一家专业从事防伪标签和食品包装袋生产销售的企业。项目租用苍南县公共事业投资集团有限公司位于苍南县灵溪镇兴科路366号科技创新创业园A幢401、402号和B幢104号生产车间用于防伪标签产品的生产，租用温州诺亚迪包装有限公司位于苍南县灵溪镇台北路507-571号3幢第4层生产车间用于食品包装袋的生产，租赁总建筑面积3253.63m2，年产5亿枚防伪标签和150吨食品包装袋，项目总投资1000万元，其中环保投资78万元。

项目厂区设置情况为：401号用于办公用房，402号用于平张类不干胶标签产品生产，主要涉及印刷、模切等工序，104号用于卷筒类不干胶标签产品生产，主要涉及印刷、数码打印、带胶、涂布、模切等工序，A幢和B幢内其余车间均为其他工业企业。台北路507-571号3幢4层主要用于食品包装袋产品生产，主要涉及彩印、复合、制袋等工序，3幢1-3层为温州诺亚迪包装有限公司生产车间。

本项目劳动定员80人，厂区内不设食宿。生产实行单班制，夜间不生产，每年工作日300天。

表4  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四色胶印机 | 1 | 1 | 位于科技创新创业园A幢402号车间，用于防伪标签产品生产 |
| 2 | 单色机印刷机 | 2 | 2 |  |
| 3 | 丝网印刷机 | 5 | 5 |  |
| 4 | 晒板机 | 2 | 2 |  |
| 5 | 模切机 | 2 | 2 |  |
| 6 | 切纸机 | 1 | 1 |  |
| 7 | 数字印刷机 | 2 | 2 | 位于科技创新创业园B幢104号，用于防伪标签产品生产 |
| 8 | 丝网印刷机 | 3 | 3 |  |
| 9 | 商标印刷机 | 1 | 1 |  |
| 10 | 涂布机 | 1 | 1 |  |
| 11 | 带胶机 | 1 | 1 |  |
| 12 | 模切机 | 4 | 4 |  |
| 13 | 烫金模切机 | 1 | 1 |  |
| 14 | 分切机 | 2 | 2 |  |
| 15 | 检标机 | 2 | 2 |  |
| 16 | 彩印机（电加热） | 1 | 1 | 位于台北路507~571号3幢4层，用于食品包装袋产品生产 |
| 17 | 复合机（电加热） | 2 | 2 |  |
| 18 | 制袋机 | 4 | 4 |  |
| 19 | 熟化箱（电加热） | 4 | 4 |  |
| 20 | 分切机 | 2 | 2 |  |
| 21 | 打码机 | 10 | 10 |  |

二、生产工艺

本项目主要从事防伪标签和食品包装袋的生产，具体工艺流程及产污环节见图1、图2，工艺流程说明如下。

防伪标签生产流程：防伪标签为不干胶类产品，本项目部分不干胶为自产，部分不干胶为外购，自产不干胶首先经过带胶后，纸张与塑料薄膜粘合在一起，之后再经过涂布使数码打印承印物上附着一层树脂以便于后续数码打印油墨能够能好的附着在承印物上，经过数码打印后的不干胶再进入丝网印刷机或胶印机印刷，最后经过模切后成品入库。

食品包装袋生产流程：根据客户提供的图文方案，在彩印车间利用彩印机将图文印刷在外膜（PE膜、PET膜）上，而后经彩印机自带的烘道进行烘干（电加热）后收卷，再将外膜（PE膜、PET膜）与内膜（OPP膜、CPP膜）通过复合机利用胶黏剂进行粘合，而后经复合机上自带的烘道进行烘干（电加热）后收卷。复合后的卷材再转移至熟化箱进行熟化（电加热，熟化保持50℃，熟化时间18-36h），使得胶黏剂中的聚氨酯树脂变硬，最终形成内外膜复合卷材。然后根据需求对卷材分切成所需尺寸后进行复卷，最后利用制袋机对内外膜复合卷材与封口条按产品尺寸制成食品包装袋。

图1  防伪标签生产工艺流程图及产污环节

图2  食品包装袋生产工艺流程图及产污环节

三、污染源和污染物分析

本项目排放的污染物有废水、废气、噪声和固体废物。

1、废水

本项目产生的废水主要有丝网印刷机内的印刷网板清洗时产生的清洗废水以及生活污水。

2、废气

本项目产生的废气主要有：A幢402号车间丝印和胶印过程产生的有机废气，B幢104号车间带胶、烘干过程胶水中的溶剂挥发产生的有机废气，涂布、烘干过程产生的有机废气，数码打印过程中产生的有机废气，3幢4层车间彩印、复合及烘干过程产生的有机废气。

3、噪声

本项目营运期噪声主要来源于印刷机、涂布机、模切机等运转过程中产生的噪声。

4、固废

本项目产生的固废主要包括残次品和边角料、废抹布、废原料桶、废油墨渣、污水处理站污泥及生活垃圾，其中废抹布、废原料桶、废油墨渣属于危险废物。

环保治理设施情况

一、废气

本项目产生的废气主要有：A幢402号车间丝印和胶印过程产生的有机废气，B幢104号车间带胶、烘干过程胶水中的溶剂挥发产生的有机废气，涂布、烘干过程产生的有机废气，数码打印过程中产生的有机废气，3幢4层车间彩印、复合及烘干过程产生的有机废气。

本项目设有3套废气处理设施，每个生产车间配设有一套，采用光氧催化处理工艺，设置相对封闭的车间，有机废气经净化后引至高空排放，排放高度为25米。

二、废水

本项目产生的废水主要有丝网印刷机内的印刷网板清洗时产生的清洗废水以及生活污水。生产废水经厂区自建污水处理设施（过滤+物化沉淀）处理后纳入市政污水管网。生活污水经厂区化粪池预处理后纳入市政管网。

三、噪声

加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

四、固废

本项目产生的固废主要包括残次品和边角料、废抹布、废原料桶、废油墨渣、污水处理站污泥及生活垃圾，其中废抹布、废原料桶、废油墨渣属于危险废物。残次品和边角料及时收集后出售综合利用；污水处理站污泥外运综合利用；废抹布、废原料桶、废油墨渣属于危险废物，须委托有资质单位回收处置；员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

验收监测结果及评价

一、监测内容

表5  项目竣工环境保护验收监测内容表

| 监测内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 生产废水调节池 | pH值、石油类、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷 | 采样2天，1天3次 |
|  | B | 生产废水排放口 | pH值、石油类、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、核定流量 |  |
|  | C | 创业园厂区生活废水排放口 | pH值、动植物油类、化学需氧量、氨氮、悬浮物、核定流量 |  |
|  | D | 台北路厂区生活废水排放口 | pH值、动植物油类、化学需氧量、氨氮、悬浮物、核定流量 |  |
| 废气 | E、F | 创业园A幢车间有机废气进出口 | 非甲烷总烃、核定流量 | 采样2天，1天3次 |
|  | G、H | 创业园B幢车间有机废气进出口 | 非甲烷总烃、甲苯、核定流量 |  |
|  | I、J | 台北路厂区车间有机废气进出口 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯、核定流量 |  |
| 噪声 | 1-8 | 厂界 | 等效声级 | 采样2天，一天2次 |

二、监测方法

表6  各监测项目具体监测方法表

| 监测项目 | 分 析 方 法 |
| --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 动植物油类、石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法HJ 637-2012 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |
| 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |
| 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.63-2007 |
| 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |

三、实施情况

2018年02月22日、23日我公司组织对该项目进行了现场检测，其中乙酸乙酯分包给浙江创泷环境检测技术有限公司进行检测；

2018年02月23日25日进行检测。

四、监测期间工况分析

根据浙江码尚科技股份有限公司提供生产量统计，监测期间，该公司的生产量与生产负荷详见表7，生产工况符合验收监测的要求。

表7  监测期间生产工况表

| 监测日期 | 产品 | 实际日生产量 | 设计日生产能力 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02月22日 | 防伪标签 | 150万枚 | 166万枚 | 90% |
| 02月23日 |  | 150万枚 |  | 90% |
| 02月22日 | 食品包装袋 | 0.4吨 | 0.5吨 | 80% |
| 02月23日 |  | 0.4吨 |  | 80% |

注：年生产300天，年产5亿枚防伪标签和150吨食品包装袋，日均166万枚防伪标签和0.5吨食品包装袋。

## 五、监测结果与评价

（一）废水

本项目产生的废水主要有丝网印刷机内的印刷网板清洗时产生的清洗废水以及生活污水。生产废水经厂区自建污水处理设施（过滤+物化沉淀）处理后纳入市政污水管网，生活污水经厂区化粪池预处理后纳入市政管网。

根据企业出水水表可知，02月22日生产废水排放量为3.2吨，02月23日生产废水排放量为3.4吨，日均3.3吨，则年生产废水排放量为990吨，符合环评核定的生产废水量（1200吨/年）。

生产废水出水pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类浓度日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准。生活废水出水pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类浓度日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准。

本项目生产废水年排放量为990吨；根据企业提供的信息，生活污水年排放量为960吨；共计废水量1950吨。化学需氧量和氨氮排放浓度以苍南县河滨污水处理厂出水浓度（化学需氧量：50mg/L，氨氮：5mg/L）计，则该企业一年污染物排放量为化学需氧量：0.098吨，氨氮：0.010吨，符合环评中核定的总量（化学需氧量：0.108吨，氨氮：0.011吨）。

表8  02月22日废水监测结果统计表

单位：mg/L（pH除外）

| 采样 位置 | 采样频次 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水调节池 | 第1次 | 8.86 | 843 | 14.5 | 2.96 | 90.6 | 175 | / |
|  | 第2次 | 8.82 | 819 | 13.6 | 3.12 | 97.8 | 155 | / |
|  | 第3次 | 8.90 | 831 | 14.8 | 2.92 | 67.8 | 140 | / |
|  | 日均值 | / | 831 | 14.3 | 3.00 | 85.4 | 157 | / |
| 生产废水排放口 | 第1次 | 8.16 | 419 | 7.34 | 0.94 | 16.4 | 24 | / |
|  | 第2次 | 8.12 | 408 | 7.39 | 0.92 | 12.5 | 21 | / |
|  | 第3次 | 8.12 | 414 | 7.42 | 0.95 | 13.7 | 28 | / |
|  | 日均值 | / | 414 | 7.38 | 0.94 | 14.2 | 24 | / |
| 创业园厂区生活废水排放口 | 第1次 | 7.76 | 274 | 10.9 | / | / | 70 | 3.32 |
|  | 第2次 | 7.71 | 262 | 11.7 | / | / | 60 | 6.39 |
|  | 第3次 | 7.69 | 268 | 12.0 | / | / | 54 | 4.37 |
|  | 日均值 | / | 268 | 11.5 | / | / | 61 | 4.69 |
| 台北路厂区生活废水排放口 | 第1次 | 7.40 | 243 | 9.42 | / | / | 46 | 4.24 |
|  | 第2次 | 7.46 | 252 | 9.48 | / | / | 40 | 2.42 |
|  | 第3次 | 7.48 | 235 | 9.36 | / | / | 58 | 4.89 |
|  | 日均值 | / | 243 | 9.42 | / | / | 48 | 3.85 |
| 标准限值 | 6-9 | 500 | 35 | 8 | 20 | 400 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表9  02月23日废水监测结果统计表

单位：mg/L（pH除外）

| 采样 位置 | 采样频次 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水调节池 | 第1次 | 8.92 | 855 | 14.2 | 3.08 | 73.4 | 130 | / |
|  | 第2次 | 8.84 | 827 | 13.9 | 2.92 | 101 | 165 | / |
|  | 第3次 | 8.80 | 841 | 13.1 | 3.18 | 78.1 | 135 | / |
|  | 日均值 | / | 841 | 13.7 | 3.06 | 84.2 | 143 | / |
| 生产废水排放口 | 第1次 | 8.10 | 425 | 7.20 | 0.94 | 14.2 | 29 | / |
|  | 第2次 | 8.08 | 416 | 7.28 | 0.91 | 10.9 | 32 | / |
|  | 第3次 | 8.03 | 430 | 7.25 | 0.92 | 15.1 | 25 | / |
|  | 日均值 | / | 424 | 7.24 | 0.92 | 13.4 | 29 | / |
| 创业园厂区生活废水排放口 | 第1次 | 7.62 | 280 | 10.6 | / | / | 50 | 4.12 |
|  | 第2次 | 7.66 | 258 | 11.4 | / | / | 68 | 6.78 |
|  | 第3次 | 7.60 | 257 | 10.0 | / | / | 56 | 5.44 |
|  | 日均值 | / | 265 | 10.7 | / | / | 58 | 5.45 |
| 台北路厂区生活废水排放口 | 第1次 | 7.39 | 239 | 9.39 | / | / | 62 | 5.36 |
|  | 第2次 | 7.32 | 249 | 9.48 | / | / | 66 | 2.50 |
|  | 第3次 | 7.30 | 242 | 9.42 | / | / | 70 | 3.93 |
|  | 日均值 | / | 243 | 9.43 | / | / | 66 | 3.93 |
| 标准限值 | 6-9 | 500 | 35 | 8 | 20 | 400 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（二）废气

本项目设有3套废气处理设施，每个生产车间配设有一套，采用光氧催化处理工艺，设置相对封闭的车间，有机废气经净化后引至高空排放，排放高度为25米。监测结果表明，排放口非甲烷总烃、甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，乙酸乙酯排放浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质8h加权浓度，其排放速率达到GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的计算值，监测结果见表10、表11、表12。

表10  创业园A幢车间有机废气监测结果统计表

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测 频次 | 标杆流量 （m³/h） | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| 2018年02月22日 | 创业园A幢车间有机废气进口（E） | 频次1 | 1.34×104 | 7.24 | 9.24×10-2 |
|  |  | 频次2 |  | 7.11 |  |
|  |  | 频次3 |  | 6.33 |  |
|  |  | 日均值 |  | 6.89 |  |
|  | 创业园A幢车间有机废气出口（F） | 频次1 | 1.52×104 | 2.61 | 3.69×10-2 |
|  |  | 频次2 |  | 2.39 |  |
|  |  | 频次3 |  | 2.29 |  |
|  |  | 日均值 |  | 2.43 |  |
| 2018年02月23日 | 创业园A幢车间有机废气进口（E） | 频次1 | 1.33×104 | 8.15 | 0.110 |
|  |  | 频次2 |  | 8.32 |  |
|  |  | 频次3 |  | 8.24 |  |
|  |  | 日均值 |  | 8.24 |  |
|  | 创业园A幢车间有机废气出口（F） | 频次1 | 1.52×104 | 1.71 | 2.93×10-2 |
|  |  | 频次2 |  | 1.98 |  |
|  |  | 频次3 |  | 2.10 |  |
|  |  | 日均值 |  | 1.93 |  |
| 净化效率（%） | 67.3% |
| 标准限值 | 120 | 35 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表11  创业园B幢车间有机废气监测结果统计表

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测 频次 | 标杆流量 （m³/h） | 非甲烷总烃 | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h |
| 2018年02月22日 | 创业园B幢车间有机废气进口（G） | 频次1 | 9.52×103 | 7.85 | 7.68×10-2 | <1.5×10-3 | <1.43×10-5 |
|  |  | 频次2 |  | 8.42 |  | <1.5×10-3 |  |
|  |  | 频次3 |  | 7.95 |  | <1.5×10-3 |  |
|  |  | 日均值 |  | 8.07 |  | <1.5×10-3 |  |
|  | 创业园B幢车间有机废气出口（H） | 频次1 | 1.07×104 | 1.89 | 2.20×10-2 | <1.5×10-3 | <1.57×10-5 |
|  |  | 频次2 |  | 2.04 |  | <1.5×10-3 |  |
|  |  | 频次3 |  | 2.39 |  | <1.5×10-3 |  |
|  |  | 日均值 |  | 2.11 |  | <1.5×10-3 |  |
| 2018年02月23日 | 创业园B幢车间有机废气进口（G） | 频次1 | 9.54×103 | 8.24 | 7.75×10-2 | 0.0125 | 4.48×10-4 |
|  |  | 频次2 |  | 8.15 |  | <1.5×10-3 |  |
|  |  | 频次3 |  | 7.99 |  | <1.5×10-3 |  |
|  |  | 日均值 |  | 8.13 |  | 0.0047 |  |
|  | 创业园B幢车间有机废气出口（H） | 频次1 | 1.04×104 | 1.91 | 1.99×10-2 | <1.5×10-3 | <1.57×10-5 |
|  |  | 频次2 |  | 2.12 |  | <1.5×10-3 |  |
|  |  | 频次3 |  | 1.71 |  | <1.5×10-3 |  |
|  |  | 日均值 |  | 1.91 |  | <1.5×10-3 |  |
| 净化效率（%） | 72.8% | / |
| 标准限值 | 120 | 35 | 40 | 11.6 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表12  台北路厂区车间有机废气监测结果统计表

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测 频次 | 标杆流量 （m³/h） | 非甲烷总烃 | 乙酸乙酯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h |
| 2018年02月22日 | 台北路厂区车间有机废气进口（I） | 频次1 | 1.43×104 | 42.7 | 0.621 | 225 | 3.70 |
|  |  | 频次2 |  | 43.9 |  | 278 |  |
|  |  | 频次3 |  | 43.9 |  | 276 |  |
|  |  | 日均值 |  | 43.5 |  | 260 |  |
|  | 台北路厂区车间有机废气出口（J） | 频次1 | 1.51×104 | 10.9 | 0.174 | 24.8 | 0.476 |
|  |  | 频次2 |  | 12.1 |  | 22.8 |  |
|  |  | 频次3 |  | 11.5 |  | 46.8 |  |
|  |  | 日均值 |  | 11.5 |  | 31.5 |  |
| 2018年02月23日 | 台北路厂区车间有机废气进口（I） | 频次1 | 1.43×104 | 36.7 | 0.450 | 197 | 2.91 |
|  |  | 频次2 |  | 29.0 |  | 215 |  |
|  |  | 频次3 |  | 28.5 |  | 198 |  |
|  |  | 日均值 |  | 31.4 |  | 203 |  |
|  | 台北路厂区车间有机废气出口（J） | 频次1 | 1.51×104 | 5.72 | 9.46×10-2 | 16.2 | 0.284 |
|  |  | 频次2 |  | 5.30 |  | 18.6 |  |
|  |  | 频次3 |  | 7.70 |  | 21.5 |  |
|  |  | 日均值 |  | 6.24 |  | 18.8 |  |
| 净化效率（%） | 74.9% | 88.5% |
| 标准限值 | 120 | 35 | 200 | 1.20 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（三）厂界噪声

噪声测点位置见示意图3，该企业厂界噪声测点均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。监测结果见表13。

表13  厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 测点位置 | 主要声源 | 2018.02.22 | 2018.02.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 结果值 | 测量时间 | 结果值 |
| 1 | 台北路厂区东厂界 | 无明显声源 | 09:38-09:39 | 62 | 09:46-09:47 | 63 |
| 2 | 台北路厂区南厂界 | 无明显声源 | 09:44-09:45 | 64 | 09:53-09:54 | 63 |
| 3 | 台北路厂区西厂界 | 无明显声源 | 09:49-09:50 | 63 | 09:59-09:50 | 64 |
| 4 | 台北路厂区北厂界 | 无明显声源 | 09:57-09:58 | 62 | 10:05-10:06 | 64 |
| 5 | 创业园B幢车间东厂界 | 无明显声源 | 10:26-10:27 | 64 | 09:02-09:03 | 63 |
| 6 | 创业园B幢车间西厂界 | 无明显声源 | 10:31-10:32 | 63 | 09:07-09:08 | 61 |
| 7 | 创业园A幢车间东厂界 | 无明显声源 | 10:33-10:34 | 61 | 09:22-09:23 | 63 |
| 8 | 创业园A幢车间西厂界 | 无明显声源 | 10:16-10:17 | 64 | 09:29-09:30 | 64 |
| 1 | 台北路厂区东厂界 | 无明显声源 | 14:15-14:16 | 61 | 14:26-14:27 | 64 |
| 2 | 台北路厂区南厂界 | 无明显声源 | 14:28-14:29 | 63 | 14:31-14:32 | 61 |
| 3 | 台北路厂区西厂界 | 无明显声源 | 14:26-14:27 | 62 | 14:37-14:38 | 63 |
| 4 | 台北路厂区北厂界 | 无明显声源 | 14:31-14:32 | 62 | 14:44-14:45 | 64 |
| 5 | 创业园B幢车间东厂界 | 无明显声源 | 13:53-13:54 | 63 | 13:38-13:39 | 63 |
| 6 | 创业园B幢车间西厂界 | 无明显声源 | 13:58-13:59 | 64 | 13:42-13:43 | 64 |
| 7 | 创业园A幢车间东厂界 | 无明显声源 | 13:41-13:42 | 62 | 14:03-14:04 | 63 |
| 8 | 创业园A幢车间西厂界 | 无明显声源 | 13:47-13:48 | 64 | 14:08-14:09 | 64 |

（四）固废

本项目产生的固废主要包括残次品和边角料、废抹布、废原料桶、废油墨渣、污水处理站污泥及生活垃圾，其中废抹布、废原料桶、废油墨渣属于危险废物。残次品和边角料及时收集后出售综合利用；污水处理站污泥外运综合利用；废抹布、废原料桶、废油墨渣属于危险废物，须委托有资质单位回收处置；员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

注：▲为厂界噪声监测点位

图3  厂界噪声测点位置示意图

第五章  环境管理检查情况

一、建设项目环境管理执行基本情况

浙江码尚科技股份有限公司在项目建设中，履行了建设项目环境影响审批手续。

本项目总投资概算1000万元，环保设施投资78万元，占总投资额的7.8%。

二、“环评批复意见”落实情况

表14  “环评批复意见”落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 丝印网板清洗废水及生活污水分别经处理达到纳管标准后接入污水管网，最终纳入城镇污水处理厂处理。 | 本项目产生的废水主要有丝网印刷机内的印刷网板清洗时产生的清洗废水以及生活污水。生产废水经厂区自建污水处理设施（过滤+物化沉淀）处理后纳入市政污水管网，生活污水经厂区化粪池预处理后纳入市政管网。 生产废水出水pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类浓度日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准。生活废水出水pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类浓度日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准。 根据企业出水水表可知，02月22日生产废水排放量为3.2吨，02月23日生产废水排放量为3.4吨，日均3.3吨，则年生产废水排放量为990吨，符合环评核定的生产废水量（1200吨/年）。 本项目生产废水年排放量为990吨；根据企业提供的信息，生活污水年排放量为960吨；共计废水量1950吨。化学需氧量和氨氮排放浓度以苍南县河滨污水处理厂出水浓度（化学需氧量：50mg/L，氨氮：5mg/L）计，则该企业一年污染物排放量为化学需氧量：0.098吨，氨氮：0.010吨，符合环评中核定的总量（化学需氧量：0.108吨，氨氮：0.011吨）。 |
| 项目丝印、胶印、彩印复合及烘干等工序上方应安装集气罩，收集后的有机废气经废气处理设施处理达标后引至屋顶排放。挥发性有机物排放须执行《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的相应要求。 | 本项目设有3套废气处理设施，每个生产车间配设有一套，采用光氧催化处理工艺，设置相对封闭的车间，有机废气经净化后引至高空排放，排放高度为25米。监测结果表明，排放口非甲烷总烃、甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，乙酸乙酯排放浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质8h加权浓度，其排放速率达到GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的计算值。 |
| 车间合理布局，加强设备维护，确保设备处于良好运行状态，采取降噪减震措施，使场界噪声排放符合排放标准。 | 监测结果表明，厂界噪声测点均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 各类固废应分类收集、分别管理。边角料等生产废料收集后外售综合利用，废原料桶、废抹布、废油墨渣等危险废物须委托有资质单位处置，污泥收集后外运综合处置，生活垃圾委托环卫部门定期清运。 | 本项目产生的固废主要包括残次品和边角料、废抹布、废原料桶、废油墨渣、污水处理站污泥及生活垃圾，其中废抹布、废原料桶、废油墨渣属于危险废物。残次品和边角料及时收集后出售综合利用；污水处理站污泥外运综合利用；废抹布、废原料桶、废油墨渣属于危险废物，须委托有资质单位回收处置；员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 |

# 第六章  结论与建议

一、主要结论

浙江码尚科技股份有限公司是一家专业从事防伪标签和食品包装袋生产销售的企业。项目租用苍南县公共事业投资集团有限公司位于苍南县灵溪镇兴科路366号科技创新创业园A幢401、402号和B幢104号生产车间用于防伪标签产品的生产，租用温州诺亚迪包装有限公司位于苍南县灵溪镇台北路507-571号3幢第4层生产车间用于食品包装袋的生产，租赁总建筑面积3253.63m2，年产5亿枚防伪标签和150吨食品包装袋，项目总投资1000万元，其中环保投资78万元。

项目厂区设置情况为：401号用于办公用房，402号用于平张类不干胶标签产品生产，主要涉及印刷、模切等工序，104号用于卷筒类不干胶标签产品生产，主要涉及印刷、数码打印、带胶、涂布、模切等工序，台北路507-571号3幢4层主要用于食品包装袋产品生产，主要涉及彩印、复合、制袋等工序。

本项目劳动定员80人，厂区内不设食宿。生产实行单班制，夜间不生产，每年工作日300天。

监测期间，浙江码尚科技股份有限公司正常生产，生产工况符合验收监测要求。本次监测只代表现有生产工况和水平。

1、水环境保护结论

本项目产生的废水主要有丝网印刷机内的印刷网板清洗时产生的清洗废水以及生活污水。生产废水经厂区自建污水处理设施（过滤+物化沉淀）处理后纳入市政污水管网，生活污水经厂区化粪池预处理后纳入市政管网。

生产废水出水pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类浓度日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准。生活废水出水pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类浓度日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准。

根据企业出水水表可知，02月22日生产废水排放量为3.2吨，02月23日生产废水排放量为3.4吨，日均3.3吨，则年生产废水排放量为990吨，符合环评核定的生产废水量（1200吨/年）。

本项目生产废水年排放量为990吨；根据企业提供的信息，生活污水年排放量为960吨；共计废水量1950吨。化学需氧量和氨氮排放浓度以苍南县河滨污水处理厂出水浓度（化学需氧量：50mg/L，氨氮：5mg/L）计，则该企业一年污染物排放量为化学需氧量：0.098吨，氨氮：0.010吨，符合环评中核定的总量（化学需氧量：0.108吨，氨氮：0.011吨）。

2、气环境保护结论

本项目产生的废气主要有：A幢402号车间丝印和胶印过程产生的有机废气，B幢104号车间带胶、烘干过程胶水中的溶剂挥发产生的有机废气，涂布、烘干过程产生的有机废气，数码打印过程中产生的有机废气，3幢4层车间彩印、复合及烘干过程产生的有机废气。

本项目设有3套废气处理设施，每个生产车间配设有一套，采用光氧催化处理工艺，设置相对封闭的车间，有机废气经净化后引至高空排放，排放高度为25米。监测结果表明，排放口非甲烷总烃、甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，乙酸乙酯排放浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中车间空气中有害物质8h加权浓度，其排放速率达到GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的计算值。

3、声环境保护结论

监测结果表明，厂界噪声测点均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

4、固体废物环境保护结论

本项目产生的固废主要包括残次品和边角料、废抹布、废原料桶、废油墨渣、污水处理站污泥及生活垃圾，其中废抹布、废原料桶、废油墨渣属于危险废物。残次品和边角料及时收集后出售综合利用；污水处理站污泥外运综合利用；废抹布、废原料桶、废油墨渣属于危险废物，须委托有资质单位回收处置；员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

二、建议

1、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将责任落实到人。加强生产安全，提高风险防范能力。

2、环保处理设施要定期维护，确保良好的污染物去除效果。

3、加强危废管理，不得随意堆放，须委托有资质单位回收处置。

附件

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表；

苍南县环境保护局苍环批（2018）016号《关于浙江码尚科技股份有限公司新建项目环境影响评价的审批意见》（2018年02月11日）；

温州市钚泷环境检测有限公司温钚泷检〔2018〕检字 第230号《浙江码尚科技股份有限公司验收检测报告》。

附件1

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                         审批经办人：

| 建设项目名称 | 浙江码尚科技股份有限公司新建项目 | 建设地点 | 苍南县灵溪镇兴科路366号科技创新创业园A幢401、402号，B幢104号，台北路507~571号3幢4层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江码尚科技股份有限公司 | 邮编 | 325000 | 电话 | 13506873519 |
| 行业类别 | C2319 包装装潢及其他印刷业 | 项目性质 | 新建项目 |
| 设计生产能力 | 年产5亿枚防伪标签和150吨食品包装袋 | 建设项目开工日期 |  |
| 实际生产能力 | 年产5亿枚防伪标签和150吨食品包装袋 | 投入试运行日期 |  |
| 报告书审批部门 | 苍南县环境保护局 | 文号 | 苍环批[2018]016号 | 时间 | 2018年02月 |
| 初步设计审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 环保验收审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告书编制单位 | 杭州市环境保护有限公司 | 投资总概算 |  |
| 环保设施设计单位 |  | 环保投资 |  | 比例 |  |
| 环保设施施工单位 |  | 实际总投资 | 1000万 |
| 环保验收监测单位 | 温州市钚泷环境检测有限公司 | 环保投资 | 78万 | 比例 | 7.8% |
| 新增废水处理能力 |  | 新增废气处理能力 |  |
| 污染控制指标 |
| 控制 项目 | 原有产生 量（1） | 新建部分产生量（2） | 新建部分削减量（3） | 以新代老削减量（4） | 排放增减量（5） | 排放总量（6） | 允许排放量（7） | 区域削减量（8） | 处理前浓度（9） | 实际最高日均排放浓度（10） | 允许排放浓度（11） |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 0.098 | 0.108 |  | 836 | 419 | 500 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.010 | 0.011 |  | 14.0 | 7.31 | 35 |

单位：废气量：*104标米3/年；废水量、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年。废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米；

注：此表由监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

附件2

附件3